## Slide 1: 信号与线性系统
总复习

## Slide 2
1.两大类 连续信号与系统
离散信号与系统
因果信号/因果系统
线性时不变系统
2.分析手段 时域分析
变换域分析
连续：频域，复频域
离散：频域，z域
总论

## Slide 3
信号
系统
响应
时域
频域
复频域
连续时间系统分析主线

## Slide 4
信号
系统
响应
时域
Z 域
频域
离散时间系统分析主线

## Slide 5
信号的分类与常用信号
信号的分类
  连续时间信号，离散时间信号
  因果信号
  右边序列（因果序列），左边序列，双边序列
连续时间信号
  单位冲激信号，单位阶跃信号
  矩形脉冲
离散时间序列
  单位函数，单位阶跃函数
  矩形序列

## Slide 6: 信号的运算（时域）
基本运算
  信号间的相互表示
  平移、反折、尺度变换、线性、微积分等
  波形的变化
卷积积分/卷积和
  定义
  求解
  性质
  应用

## Slide 7: 信号的变换（变换域）
傅里叶级数/傅里叶变换
  常用函数的傅里叶级数/变换，频谱特点
  线性、缩放、对称性、时移频移、微积分、卷积定理等
拉普拉斯变换
  常用函数的拉普拉斯变换，收敛区
  线性、缩放、时移频移、微积分、卷积定理、初值终值定理等
  反变换的求取－部分分式分解，利用性质
z变换
  常用函数的z变换，收敛区
  线性、缩放、时移频移、卷积定理、初值终值定理等
  反变换的求取－部分分式分解法，注意与收敛区的关系
DTFT
  定义
  周期性、线性、时移频移、频域微分、卷积定理等

## Slide 8: 系统
系统的性质
  线性，时不变性，因果性，稳定性
系统的表示
  电路或实际问题 需要通过建模的过程得到方程
  微分方程/差分方程
  方程、直接（I）型模拟框图之间的转换
  系统函数
系统的响应
  零输入响应和零状态响应
  单位冲激响应/单位函数响应
  系统响应的时域求解，变换域求解

## Slide 9: 系统（续）
系统函数
  系统函数H(s)/H(z)
  系统函数的极点分布对系统稳定性的影响
  系统函数零极点分布对频响特性的影响
频响函数
  频响函数H(jω)/H(ejω)
  频响特性曲线
  滤波特性
应用
  理想低通滤波器，信号通过系统不失真传输的条件，
  调制解调
  理想抽样，抽样定理

## Slide 10
冲激函数的性质

## Slide 11
两个连续时间信号和的卷积积分定义如下：
两个序列和的卷积和定义如下：
卷积积分/卷积和

## Slide 12
练习：计算下列卷积
解：
解：

## Slide 13
傅里叶变换公式
非周期信号频谱的特点
性质
常用信号的傅里叶变换
画信号的频谱
傅里叶级数/傅里叶变换/序列傅里叶变换
傅里叶级数公式
基波、谐波
周期信号频谱的特点
常用信号的傅里叶级数
画信号的频谱
序列傅里叶变换公式
离散信号频谱的特点
性质
常用序列的傅里叶变换
画信号的频谱

## Slide 14
常用傅里叶变换对

## Slide 15
续表

## Slide 17
拉普拉斯变换
定义
性质
常用信号的拉普拉斯变换

## Slide 18
z变换
定义、收敛区
性质
常用信号的z变换

## Slide 19
Z
变
换
的
基
本
性
质

## Slide 20
因果
稳定
系统函数H(s)的所有极点全部位于s平面的左半开平面
激励最高序号不大于响应最高序号
因
果
系
统
系统的因果性与稳定性
系统函数H(z)的所有极点全部位于z平面的单位圆内
响应不先于激励

## Slide 21
系统的响应
零输入响应
零状态响应
单位冲激响应/单位函数（样值）响应
系统响应的时域求解、变换域求解
自然响应/强迫响应
暂（瞬）态响应/稳态响应

## Slide 22
1. 与之间的关系。
2. 可由微分/差分方程直接得到。
3.系统函数与转移算子之间的关系。
系统函数
4.系统函数的极点分布对系统稳定性的影响。
6.混合系统的单位冲激响应，系统函数。
5.由系统函数零极点分布粗略画出频响曲线。

## Slide 23
1.定义及物理意义
频响函数
3.画频响特性曲线
5.混合系统的频响函数
2.几组关系
4.滤波特性：低通，高通，带通，带阻，全通

## Slide 24
理想低通滤波器的频响
（: 截止频率）
应用：理想低通滤波器

## Slide 25
理想低通滤波器的单位冲激响应
t
信号通过系统产生失真。
系统物理上不可实现。
可自行推导出信号通过系统不产生失真的条件。

## Slide 26
信号的时域取样
取样定理
理想取样：抽样脉冲p(t)是冲激函数序列，即

## Slide 27
理想抽样示意图
时域抽样
频域周期重复

## Slide 28
Shannon 取样定理：一个在频谱中不包含有大于频率的分量的有限频带的信号，由对该信号以不大于的时间间隔进行取样的取样值唯一地确定。当这样地取样信号通过截止频率满足的理想低通滤波器后，可以完全重建原信号。

## Slide 29
教材不要求掌握的部分
1.6 非电系统的分析
2.附录：从分配函数观点看冲激函数
3.10 沃尔什函数
4.7 希尔伯特变换
5.10 信号流图
6.3 系统函数的频域特性与波特图
6.6 线性反馈系统的稳定性

## Slide 30
闭卷考试，不用带草稿纸，需要用到铅笔、直尺、橡皮等
遵守考试纪律，诚实作答
简单计算题，综合分析题
主要考查基础知识的理解和应用
考试时间：以学院通知为准
考试

## Slide 31
已知某线性时不变连续时间系统，初始条件为0，当输入为信
号时输出信号的表达式为：
若为一正常数，且。
求该系统的频响函数。

## Slide 32
根据单位冲激响应的定义：
根据的抽样性质：
根据傅立叶变换的尺度变换性质：

## Slide 33
及早准备，横纵对比，全面复习
该背的要背熟
连续、离散忌混淆
时域 变换域
变换域 变换域
信号、系统要分清
该练手的要练手：计算，画图

## Slide 34
感谢大家两个多月来的辛苦付出。
祝愿大家取得理想的成绩！
请保持对未知的好奇心，
让自己变得更优秀。
结束语